| Pos. | Anzahl | ME | Leistungsbeschreibung | EP | Gesamt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ...... |  |  | Schwingungsisolierung / Körperschalldämmung Seitenwände |  |  |
|  | ......... | m² | Dämmung der Seitenwände / Ränder der Maschinen-, bzw. Schwingfundamente / Bodenplatten gem. Pos. ..... Ausführung: Mineralfaserplatte mit umlaufendem Stufenfalz Dicke: 22/20 mm Dynamische Steifigkeit: ≤ 8 MN/m³ (DIN EN 29052) Nach DIN 4109, Beiblatt 1 besonders geeignet für auftretende Beanspruchungen beim Betonieren. Die Seitenisolierung muss eine Beschichtung aufweisen, die das Eindringen von Betonmilch verhindert. Die Seitenisolierung muss die baurechtlichen Vorschriften für die Ausführung von Trennfugen mit nichtbrennbaren Dämmstoffen einhalten. Hersteller: G+H Schallschutz GmbH D-68199 Mannheim Tel.: 0621 / 502-529 Fax.: 0621 / 502-573 mailto:vi@guh-group.com Richtfabrikat: G+H Schallschutz Type: MAFUND Dämmsystem – Seitenisolierung HWP1 |  |  |
|  |  |  | Lohn: .......... €/m² Material: .......... €/m² |  |  |
|  |  |  |  | ........ € | ............ € |